ПАМЯТКА

по правилам пожарной безопасности

в  домах и зданиях с печным отоплением

Основная причина пожаров в домах и зданиях с печным отоплением это эксплуатация неисправных печей.

Напоминаем меры предосторожности при эксплуатации печей:

- Регулярно проверяйте состояние печи и дымохода.

В случае обнаружения трещин, щелей - заделайте их глиняным раствором.   Чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины – побелите печь и дымоход.

Для ремонта и устройства печей рекомендуется привлекать только квалифицированных специалистов.

- Также при проверке печей контролируют наличие тяги. Следует регулярно прочищать дымоход от сажи.

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку.

- На полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее не чаще двух - трех раз в день и не более чем по полтора часа.

- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

Уважаемые граждане!

В случае возникновения пожара - немедленно сообщите

по тел. «01» или «7-23-30» о случившемся.

До прибытия пожарной охраны по возможности примите меры по эвакуации людей и имущества, приступив к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации Онежcкого муниципального района.