ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОНЕЖСКОЕ»

ОНЕЖСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

373-33/12

генеральный план ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОНЕЖСКОЕ»

том 2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Санкт-Петербург - Архангельск

2014

Оглавление

1. Общие положения……………………………………………………………………….3

1.1. Введение	3

1.2. Цели и задачи территориального планирования	4

1.3. Цели и задачи генерального плана поселения	5

2.  Предпосылки социально-экономического и градостроительного развития городского поселения «Онежское»	7

3. Направления развития экономической базы городского поселения «Онежское»	7

4. Численность населения	8

5. Жилищное строительство	9

6. Планировочная структура	9

7.  Планируемые для размещения на территории городского поселения «Онежское» объекты местного значения	11

7.1. Объекты промышленности	11

7.2. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	11

7.3. Объекты транспортной инфраструктуры	13

7.4.Объекты инженерной инфраструктуры	14

7.4.1. Электроснабжение	14

7.4.2. Теплоснабжение	15

7.4.3. Газоснабжение	16

7.4.4. Водоснабжение	16

7.4.5. Водоотведение	17

7.4.6. Отходы производства и потребления	17

7.5.  Объекты рекреации и туризма	17

8. Функциональные зоны. Планируемые для размещения в них объекты федерального, регионального и местного значения	18

9. Границы городского поселения «Онежское» и населенного пункта, входящего в его состав	27

10. Зоны с особыми условиями использования территории городского поселения «Онежское»	28

11. Основные технико-экономические показатели	31

12.  Графические материалы	33

12.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	34

12.2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта  функциональных зон	35

12.3. Карта зон с особыми условиями использования территорий	36

# 1. Общие положения

## 1.1. Введение

Настоящий проект генерального плана городского поселения «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области выполнен ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) по заказу администрации муниципального образования «Онежское» (МО «Онежское») в соответствии с муниципальным контрактом от 10.12.2012 № 33 и заданием на его подготовку (приложение № 1 к муниципальному контракту).

Основанием для подготовки и заключения контракта явились:

-Постановление администрации Архангельской области от 22.09.2008 №215-па/33 (ред. от 19.10.2010) «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 гг.»;

-Решение Главы администрации муниципального образования «Онежское» о подготовке проектов генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Онежское»;

-Протокол Конкурсной комиссии от 27.11.2012 № 1243000016412000201-2 о рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на разработку проектов генерального плана и правил землепользования и застройки МО «Онежское».

Генеральный план городского поселения «Онежское» разработан в полном соответствии с требованиями действующих редакций Градостроительного кодекса Российской Федерации» и иных нормативных правовых документов в области градостроительной деятельности.

Принятое в настоящей работе название проекта «Генеральный план городского поселения «Онежское» является юридически корректным и сбалансированным по отношению к положениям действующих законодательных документов:

-Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (действ. ред. от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 2);

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.04 №190-ФЗ (действ. ред. от  19.04.2013) «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (ст. 18);

-Областного закона Архангельской области от 23.09.2004 № 884-оз (действ. ред. от 18.03.2013 № 624-38-оз) «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (статьи 16, 43).

Проект разработан на всю территорию городского поселения «Онежское» в границах, установленных вышеназванным областным законом, в которые входит один населенный пункт, имеющий собственные границы – город Онега.

В процессе выполнения проекта, с целью обеспечения соответствия его состава и содержания требованиям действующих нормативных правовых документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Архангельской области и муниципального образования «Онежское», в «Генеральный план города Онега», утвержденный Решением Совета депутатов МО «Онежское» от 29.12.2009 № 53, были внесены необходимые изменения.

Реализацию решений  генерального плана намечено осуществить в два этапа:

-  I очередь – 2025 г.

-  расчетный срок – 2035 г.

Графические материалы (карты) генерального плана выполнены в масштабах 1:100 000 и 1:25 000.

Генеральный план городского поселения «Онежское» разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет, обеспечивающей возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики поселения.

При разработке проекта использованы топографические материалы:

- топографическая съемка масштаба 1:50000;

- топографическая съемка масштаба 1:10000;

- сведения государственного кадастра объектов недвижимости;

- ортофотопланы масштаба 1:10000.

## 1.2. Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование – один из видов градостроительной деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Территориальное планирование направлено на определение в его документах назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Территориальное планирование осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения интересов граждан, их объединений, интересов Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

Территориальное планирование, планирование развития территории, осуществляется, в том числе, для установления функциональных зон и определения планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Функциональные зоны в документах территориального планирования, становятся основой территориальных зон, устанавливаемых следующим видом градостроительной деятельности, определенной Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительным зонированием и его документом – Правилами землепользования и застройки.

Документы территориального планирования муниципальных образований могут являться основанием для установления или изменения границ поселений и населенных пунктов, входящих в их состав.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования.

Документами территориального планирования поселений (городских или сельских) и городских округов являются генеральные планы.

Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

## 1.3. Цели и задачи генерального плана поселения

Исходя из общих целей территориального планирования, целью разработки генерального плана поселения является создание основного градоcтроительного документа:

- документа территориального планирования муниципального уровня, необходимость наличия которого при осуществлении на территории поселения градостроительной деятельности установлена Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми документами в области градостроительной деятельности;

- документа, определяющего исходя из интересов населения и государства стратегию (направления) социально-экономического и градостроительного (пространственного) развития поселения на долгосрочный период;

- документа, обеспечивающего в результате реализации намеченных в нем проектных решений условия для устойчивого развития поселения, развитие его социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, повышение инвестиционной привлекательности территории и, как следствие, повышение уровня и качества жизни населения.

Решения генерального плана городского поселения «Онежское»  основаны на проведенном в его рамках комплексном анализе специфики:

- ресурсного потенциала территории (природного, экономо-географического, экономического, демографического, социального, транспортного, инженерного, историко-культурного, рекреационного);

- современного состояния и использования территории поселения;

- перспектив развития поселения и отдельных объектов его экономики, социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктур, культурного наследия и природного комплекса, определенных утвержденными документами социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и муниципального уровней;

- действующих на территории поселения ограничений в отношении возможностей ее градостроительного освоения (инженерно-геологических, санитарно-гигиенических, экологических, историко-культурных, охранных, водоохранных, рыбоохранных, технологических, технических и иных ограничений).

По результатам проведенного анализа, определения на их основе возможных направлений социально-экономического развития  поселения, разработки и сравнения вариантов и возможностей их реализации, выбран оптимистический (позитивный) вариант социально-экономического развития поселения, наиболее эффективно использующий имеющийся ресурсный потенциал территории.

В отличие от депрессивного варианта социально-экономического развития города Онега, лежащего в основе предыдущего генерального плана, вариант, предлагаемый настоящим проектом, предусматривает поступательное развитие экономической базы поселения, увеличение числа рабочих мест, рост численности его населения, соответствующее развитие социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры поселения.

В соответствии с принятой настоящим генеральным планом стратегией социально-экономического развития поселения намечено:

- размещение на территории городского поселения «Онежское» объектов местного значения, необходимых для устойчивого развития поселения на период до 2035г. и осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения;

- размещение на территории поселения объектов федерального и регионального значения, намеченных утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации и Архангельской области;

- определение в границах поселения назначения территорий и установление на  их основе функциональных зон;

- определение и установление на территории поселения зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (город Онега);

- совершенствование и развитие планировочной структуры территории,  ее транспортной и инженерной инфраструктур, обеспечивающих необходимые градостроительные условия для реализации принятой генеральным планом стратегии социально-экономического развития поселения.

Сформированные генеральным планом функциональные зоны и планировочная структура поселения становятся легитимной основой для осуществления на его территории последующих, после территориального планирования, видов градостроительной деятельности, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Если функциональное зонирование территории становится основой для разработки документов градостроительного зонирования – Правил землепользования и застройки, - то планировочная структура поселения является основой для разработки документации по планировке территорий, а именно – Проектов планировки, цель разработки которых заключается в выделении элементов планировочной структуры и установлении параметров их планируемого развития.

# 2.  Предпосылки социально-экономического и градостроительного развития городского поселения «Онежское»

Муниципальное образование «Онежское» в статусе городского поселения согласно закону Архангельской области «О статусе и границах территорий, муниципальных образований в Архангельской области» (в действ. ред. от 18.03.2013),  входит в состав Онежского муниципального района Архангельской области.

Городское поселение «Онежское», занимает территорию площадью 16440га, что составляет порядка 7% территории Онежского муниципального района. Административным центром поселения, в соответствии с вышеуказанным законом, является единственный населенный пункт, входящий в состав поселения, город Онега. Он же наделен и статусом административного центра Онежского муниципального района.

Численность населения МО «Онежское», в котором сосредоточено порядка 60% населения Онежского муниципального района, составляет порядка 20,5 тыс. чел.

По численности населения город Онега находится на восьмом месте среди  населенных пунктов Архангельской области.

Город Онега – древнее русское поселение, первое упоминание о котором относится к 1137 г., статусом «города» наделен в 1780г.

К настоящему времени в городе сформирована относительно развитая социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры. Жилищный фонд города, представленный среднеэтажной, малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой, составляет порядка 553 тыс. кв. м. Уровень жилой обеспеченности достигает порядка 19,5 кв. м/чел.

Город Онега - второй по значению морской порт Архангельской области, имеющий выход к международным морским путям и Северному морскому пути, благоприятные условия для судоходства и  развитую портовую инфраструктуру.

Утвержденной Схемой территориального планирования Архангельской области, город Онега позиционируется как:

- важный транспортный узел регионального значения, концентрирующий объекты всех видов внешнего транспорта - водного (морского, речного), автомобильного, железнодорожного и воздушного;

- центр развития базовых отраслей экономики Архангельской области и, в первую очередь, лесопромышленного комплекса;

- опорный центр туристско-рекреационной деятельности регионального значения;

- значимый административный и культурный центр области.

# 3. Направления развития экономической базы городского поселения «Онежское»

Комплексный анализ ресурсного потенциала территории проектирования, ее современного состояния и использования, перспектив ее развития, определенных утвержденными документами социально-экономического и градостроительного развития федерального, регионального и местного уровней, а также действующих на территории ограничений в отношении ее градостроительного освоения, определил наиболее перспективные направления развития экономической базы городского поселения «Онежское».

В качестве таких перспективных направлений, наиболее адаптируемых к специфике территории и наиболее полно использующих ее ресурсный потенциал, выбраны следующие.

Развитие лесопромышленного комплекса, чьи ведущие позиции предполагается сохранить за счет:

- увеличения объемов лесозаготовок, в том числе на арендуемых участках северных районов Архангельской области;

- модернизации и расширения лесоперерабатывающего производства  (Приоритетный инвестиционный проект «Модернизация лесопильного производства ОАО «Онежский ЛДК»;

- строительства предприятия по производству топливных пеллет из  отходов гидролизного производства;

- строительства предприятий по производству деревянных строительных конструкций и деталей для каркасного домостроения.

Развитие транспортного комплекса за счет организации на базе существующих и планируемых к размещению в границах поселения объектов водного, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта транспортно-логистической деятельности.

Развитие туристско-рекреационного комплекса за счет использования богатого природного и историко-культурного потенциала поселения, дальнейшего развития спортивно-туристского комплекса «Онега» и базы отдыха на острове Кий;

Другими, дополнительными направлениями развития экономической базы городского поселения «Онежское», использующими природный потенциал территории и обеспечивающими возможность привлечения малого и среднего бизнеса, могут стать:

- разработка имеющихся на территории поселения месторождений общераспространенных полезных ископаемых - строительных песков и песчаных смесей;

- рыбохозяйственная деятельность – рыбный промысел в акваториях водных объектов - Онежского залива, реки Онега, оз. Хайнозеро, рыборазведение в озерах (аквакультура), спортивное рыболовство;

- охотохозяйственная деятельность – охотничий промысел и спортивная охота в границах отведенных охотничьих угодий;

- организация тематических ярмарок, выставок, праздников регионального, федерального и международного уровней.

# 4. Численность населения

Расчет численности населения городского поселения «Онежское» на период до 2035г. произведен по оптимистическому сценарию социально-экономического развития поселения, принятому настоящим генеральным планом, с учетом размещения на его территории планируемых объектов федерального, регионального и местного значения, организации новых рабочих мест и наметившейся тенденции к  улучшению демографической ситуации.

Прогнозируемая численность населения городского поселения «Онежское» определена:

- на I очередь (2025г.) -  23 тыс. чел.;

- на расчетный срок (2035 г.). - 25 тыс. чел.

# 5. Жилищное строительство

Потребность в объемах жилищного строительства и в территориях, необходимых для его поэтапного размещения, рассчитана исходя из прогнозируемой настоящим генеральным планом численности городского поселения «Онежское» и  принятых проектом норм жилищной обеспеченности.

Составляющую в настоящее время порядка 19,5 кв.м общей площади на одного человека жилую обеспеченность предусмотрено увеличить:

на I очередь (2025 г.) – до 30 кв.м/чел.

на расчетный срок (2035 г.) – до 35 кв.м/чел.

При этом норма жилищной обеспеченности на одного человека принимаются дифференцированно: для среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной (в основном муниципальной) жилой застройки – 25 кв. м/чел., индивидуальной жилой застройки - порядка 40 кв. м/чел.

Показатели движения жилого фонда городского поселения «Онежское» по проектным периодам

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное положение | 1 очередь (2025г) | Расчетный срок (2035г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда | тыс.кв. м | 553 | 700 | 875 |
| 2 | Убыль жилого фонда | -«- | - | 43 | 90 |
| 3 | Новое жилищное строительство-всего, | -«- | - | 190 | 412 |
|  | в том числе: | -«- |  |  |  |
| 3.1 | Многоквартирный жилой фонд, в том числе: | -«- | - | 136 | 265,5 |
|  | в среднеэтажной застройке | -«- | - | 52 | 72 |
|  | в малоэтажной многоквартирной | -«- | - | 84 | 193,5 |
| 3.2 | Индивидуальной жилой фонд | -«- | - | 54 | 146,5 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел общей площ. | 19,5 | 30 | 35 |
| 3.4 | Расчетная плотность жилой застройки, в том числе: | кв.м общ. площади/га | - |  |  |
|  | среднеэтажной | -«- | - | 6000-7000 | 6000-7000 |
|  | малоэтажной | -«- | - | 3200-3500 | 3200-3500 |
|  | индивидуальной | -«- | - | 800-1000 | 800-1000 |

# 6. Планировочная структура

Важной составляющей градостроительной (пространственной) организации поселения, наряду с функциональным зонированием его территории, является его планировочная структура – совокупность функционально обоснованных и пространственно ориентированных связей (осей) поселения, обеспечивающих его  функционирование, взаимодоступность расположенных на его территории объектов и связь с внешним миром.

Совокупность связей (осей) поселения, в основе которой лежит его транспортная структура, формирует на территории поселения элементы его планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, районы, иные элементы).

Характер (вид, тип) планировочной структуры поселения формируется на стадии разработки его генерального плана с учетом характера сложившейся на территории планировочной структуры,  специфики природных и градостроительных условий территории, направлений функциональных связей и масштабов планируемого развития поселения.

Сложившийся на территории городского поселения «Онежское» общий радиально-кольцевой характер планировочной структуры настоящим генеральным планом сохраняется и усиливается за счет организации дополнительных связей радиального и полукольцевого направлений.

Главной структуроформирующей осью территории остается река Онега. Главное пространственное ядро территории, фокусирующее ее радиальные (центростремительные) связи - город Онега.

Функцию радиальных составляющих планировочной структуры поселения будут осуществлять  внешние транспортные выходы из города.

Функцию полукольцевых составляющих - участок железной дороги Онега-Вонгуда-Обозерская, планируемый вдоль нее (в границах поселения) участок автомобильной дороги Архангельск – Северодвинск – Онега - граница Республики Карелия с мостовым переходом через р. Онега и его продолжение по левобережной части поселения в направлении на Ворзогоры.

Планировочная структура главного пространственного ядра территории, собственно г. Онега, запроектированная генеральным планом редакции 2008 г, согласно письму МКУ «Управления по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования Онежский муниципальный район, от 05.12.2013 № 2369,  сохраняется.

Вместе с тем, предложения по совершенствованию планировочной структуры г. Онега, выполненные в рамках настоящего генерального плана, до получения вышеуказанного письма, в соответствии с требованиями Задания на его разработку (п. 7), представлены в текстовой и графической частях тома 1 «Материалы по обоснованию генерального плана».

При необходимости вышеуказанные предложения могут быть использованы для дальнейшего градостроительного (пространственного) развития города.

Одним из предложений в части формирования элементов его планировочной структуры является выделение на территории города Онега трех крупных планировочных районов – района ЛДК, Центрального района, и Левобережного района. Такое выделение обусловлено их территориально-пространственной автономностью, наличием между ними значимых естественных и искусственных рубежей (железной дороги, автодорог регионального значения, реки Онега) и  выраженным отличием градостроительных условий территории.

Районы, предложенные генеральным планом г. Онега редакции 2008г., при условии конкретизации их границ и функционального назначения могут стать составной частью планировочных районов.

Представляется целесообразным сформировать следующую структуру города:

Планировочный район ЛДК   в составе:

- жилой район ЛДК;

- промышленный парк ЛДК;

- жилой район Шалга;

- Северный промышленно-коммунальный район.

Центральный планировочный район  в составе:

- Центральный жилой район;

- жилой район Старый город;

- жилой район Каменная гора (совхоз).

- жилой район Горный.

Левобережный планировочный район  в составе:

- жилой район Поньга;

- жилой район Легашевская Запань.

При этом основным элементом планировочной структуры жилых районов остается  квартал.

# 7.  Планируемые для размещения на территории городского поселения «Онежское» объекты местного значения

## 7.1. Объекты промышленности

В соответствии с принятыми настоящим проектом основными направлениями развития экономической базы городского поселения «Онежское» на период до 2035г.  на территории поселения намечено размещение ряда планируемых  производственных объектов местного значения:

- завода по производству топливных пеллет из отходов гидролизного производства;

- предприятия по производству древесных плит;

- предприятия по производству деревянных конструкций и деталей для каркасного домостроения;

- модернизируемых объектов ОАО «Онежский ЛДК».

## 7.2. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Настоящим генеральным планом на территории поселения формируется полноценная система обслуживания, позволяющая обеспечить его население всем необходимыми товарами и услугами.

Намеченная система основана на максимально возможном приближении базовых социальных услуг к местам проживания населения.

Основными направлениями социального обслуживания, требующими особого внимания, являются образование, здравоохранение, досуг населения, общественное питание, физкультура и спорт.

Перечень основных объектов социального и культурно-бытового обслуживания, планируемых для размещения на территории  городского поселения «Онежское»

| № на карте | Наименование объектов | Емкость объектов на расчетный срок | Местоположение | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| б/н** | Детские дошкольные учреждения (c бассейнами) – мест | 820 мест (4объекта) | Центральный жилой район, жилой район Старый город - 2 объекта по 240 мест; Жилой район ЛДК -1объект на160 мест; Жилой район Поньга -1объект на180 мест. | 1 очередь -2 объекта Расчетный Срок -2 объекта |
| б/н** | Общеобразовательные школы (с группами внешкольного образования: кружки музыкальный, художественный и др.) – (мест) | 1300мест (2 объекта) | Жилой район Старый город -2 объекта по 650 мест; | 1 очередь - 2объекта |
| 20 | Амбулаторно-профилактический центр в составе: -офиса врачей общей практики; -лечебного бассейна; -молочной кухни; -аптеки – (посещений в смену) | объект на 100 посещений в смену | Жилой район Поньга | Расчетный срок |
| 23 | Стадионы, спортивные площадки-(га) | 2 объекта | Жилой район Старый город -1 объект; Жилой район ЛДК -1 объект.. | 1очередь Расчетный срок. |
| 22 | Физкультурно- оздоровительный комплекс (ФОК), в составе: -спортивного и тренажерного залов; -бассейна; -бани; -спортивных площадок - (кв.м.площади пола) | 3 объекта | Жилой район Старый город -1 объект.; Жилой район ЛДК -1 объект; Жилой район Поньга -1 объект. | 1 очередь -1 объект; Расчетный срок - 2 объекта. |
| 24 | Культурно-досуговый центр в составе: - кино-и- танцзалов (дискотеки), - интернет-кафе и др.) | 2 объекта | Жилой район Старый город -1 объект; Жилой район ЛДК – 1 объект. | Расчетный срок |
| 25 | Молодежно-досуговый клуб, в составе: -клубных помещений; -интернет-клуба; -библиотеки | 1 объект | Жилой район Старый город | Расчетный срок |
| 28 | Торгово-бытовой комплекс, в составе: -магазинов; -пунктов бытового обслуживания -отделения сбербанка; -отделения связи; -предприятия общественного питания. | 3объекта | Жилой район Старый город - 1 объект; Жилой район ЛДК – 1 объект; Жилой район Поньга -1 объект. | 1 очередь - 1объект; Расчетный срок - 2 объекта. |
| 26 | Гостинично-туристский комплекс | 120мест | Центральный р-н | Расчетный срок |

1 очередь – 2025г., расчетный срок – 2035г.

## 7.3. Объекты транспортной инфраструктуры

Объектами транспортной инфраструктуры местного значения, планируемыми для размещения на территории городского поселения, являются:

- участок планируемой автомобильной дороги Архангельск-Северодвинск-Онега- граница Республики Карелия - федеральная автодорога М-18 и далее на Оулу (Финляндия), трассируемый в одном коридоре с железной дорогой Онега-Обозерская и выполняющий функцию транспортного обхода города с целью вывода с его территории транзитных и грузовых транспортных потоков и, как следствие, обеспечивающих повышение безопасности движения транспорта и сокращения его отрицательного воздействия на состояние окружающей среды;

- мостовой переход указанной автодороги через р. Онега;

- вынос с территории города аэродрома местных авиалиний (в район пос. Ватега, на площадку упраздненного военного аэродрома), обусловленное его негативным влиянием на существующую жилую застройку;

- новые улицы и дороги местного значения в районах планируемого строительства со следующими параметрами: ширина полосы движения – 3м, число полос движения – 2-3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей);

- путепровод на пересечении железной дороги с ул. Хайнозерская;

- мостовой переход через р. Поньга в створе ул. Трудовая;

- железнодорожный вокзал (капитальный ремонт) с его модернизацией, для улучшения качества обслуживания пассажиров;

- автовокзал (капитальный ремонт) с его модернизацией, для улучшения качества обслуживания пассажиров дальних и пригородных маршрутов;

- автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО);

- участки набережной  р. Онега в центральной части города.

## 7.4.Объекты инженерной инфраструктуры

### 7.4.1. Электроснабжение

Намеченное настоящим генеральным планом развитие городского поселения «Онежское» и размещение на его  территории планируемых объектов капитального строительства обуславливает рост электрических нагрузок, что, в свою очередь, требует соответствующего развитие электросетевого хозяйства.

С этой целью на территории поселения намечено размещение следующих объектов электроснабжения.

Перечень основных объектов электроснабжения, планируемых для размещения на территории  городского поселения «Онежское»

| Наименование объекта | Класс напряжения, кВ | Трансформаторы, МВА | Срок строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция |
| Электроподстанция «Онега | 110 | 2 х16 | 1 очередь | Замена понижающих трансформаторов 110/10 кВ на более мощные, в связи с перегруженностью подстанции |
| Новое строительство |
| Электроподстанция «Онега-2» | 110 | 2 х 6,3 | Расчетный срок | Для повышения надежности электроснабжения города и разгрузки электроподстанции 110/10 кВ «Онега» |

На первую очередь  планируется:

резервирование системы электроснабжения 10 кВ поселка ЛДК по двум возможным вариантам. Первый вариант - строительство ВЛ от подстанции 110/10 кВ Онега до ТП-59. Второй вариант – продолжение фидера № 14 от ТП-37А до ТП-55;

полная реконструкция сети 10 кВ на территории поселка ЛДК в связи с техническим износом оборудования;

резервирование фидера №3 от подстанции 110/10 кВ Онега, путем строительства ВЛ от ТП-39 до фидера №11 с попутным обеспечением электроэнергией планируемого строительства застройки;

строительство ВЛ 10 кВ от ТП-86 до фидера №11 для дополнительного резервирования системы электроснабжения города и обеспечения электроэнергией строящегося на 1 очередь жилого массива «Верховье-2».

На расчетный срок планируется:

отпайка ВЛ 110 кВ от ЛЭП 110 кВ «Вонгуда - Онега» на ПС «Онега-2»;

резервирование фидера №11 путем строительства ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Онега-2» до ТП-22.

### 7.4.2. Теплоснабжение

Прогнозируемая суммарная тепловая нагрузка городского поселения «Онежское» составит:

- на первую очередь – 88,45 Гкал/час;

- на расчетный срок – 101,75 Гкал/час.

Мощности действующей котельной ОАО «Онега-Энергия», совместно с котельной ЦРБ, не обеспечат централизованным отоплением все существующие и планируемые для размещения на территории поселения объекты капитального строительства.

Настоящим проектом принята следующая система теплоснабжения города:

теплоснабжение поселка ЛДК будет осуществляться от котельной ЛДК с реконструкцией котельной до мощности порядка 60 Гкал/час, из которых 20 Гкал/час составит нагрузка поселка. Для данного решения необходима взаимная договоренность администрации городского поселения «Онежское», ОАО «Онега-Энергия» и ООО «Онежский ЛДК».

Теплоснабжение Центрального планировочного района города на первую очередь планируется осуществлять целиком от котельной ОАО «Онега-Энергия».

На расчетный срок для обеспечения всех тепловых нагрузок поселения необходима новая котельная, ориентировочной мощностью 20 Гкал/час. Площадка для ее размещения намечена в производственной зоне,  к югу от котельной ОАО «Онега-Энергия», у пересечения пр. Ленина и ул. Привокзальная.

Новая котельная должна быть объединена в единую сеть с котельной ОАО «Онега-Энергия». Теплоносителем будет горячая вода с параметрами 150/700С. Горячее водоснабжение существующей и планируемой застройки  предлагается осуществлять по закрытой схеме.

Кроме того, объектами тепло-сетевого строительства станут следующие.

На первую очередь:

реконструкция теплотрассы по ул. Транспортной от котельной ЛДК, с увеличением диаметра;

реконструкция участка теплотрассы по пр. Ленина от котельной ЛДК.

реконструкция теплотрассы от котельной «Онега-Энергия» и далее по пр. Ленина – ул. Гончарика – пр. им. Гагарина» до ул. Красных курсантов с увеличением диаметра;

реконструкция участка теплотрассы на территории бывшего Гидролизного завода с увеличением диаметра;

строительство перемычки между теплотрассой по пр. Ленина и теплотрассой, походящей вдоль железной дороги;

строительство перемычки на ул. Гончарика, между теплотрассами по пр. им. Гагарина и ул. Беломорская;

строительство ответвления теплотрассы по ул. Козлова до ул. Беломорская.

На расчетный срок:

строительство теплотрассы по ул. Беломорской между ул. Гончарика и ул. Козлова.

В Левобережном планировочном районе г. Онега настоящим генеральным планом намечено строительство газовой котельной установленной мощностью около 10 Гкал/час.

Основная часть индивидуальной усадебной застройки города остается на индивидуальном печном отоплении и отоплении газовыми тепловыми установками. В дальнейшем, взамен печного отопления может быть рассмотрен альтернативный вариант - отопление зданий посредством использования низкопотенциального тепла грунтовых вод и водоемов (тепловых насосов).

### 7.4.3. Газоснабжение

Схемой территориального планирования Архангельской области на территории поселения запланировано строительство газопровода высокого давления (Р=1,2МПа) от проектируемой ГРС «Онега» в город Онега.

Редуцирование газа до давления (Р=0,6 МПа) предусматривается в планируемом газораспределительном пункте (ГРП) от которого предусматривается отвод на поселок Покровское. Обеспечение жилых домов газом низкого давления будет осуществляться посредством планируемых газорегуляторных пунктов блочного или шкафного типа (ГРП, ГРПШ). На территории города предусматривается разместить четыре газорегуляторных пункта.

Проектируемый максимальный расход газа на жилищно-коммунальное хозяйство города Онега

| Район города | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- |
|  | Численность населения, тыс. чел. | Расход газа, млн. м3/год |
| Центральный планировочный район (пос. Шалга) | 17,80 0,20 | 1,81 0, 05 |
| Поселок ЛДК | 4,50 | 0,51 |
| Левобережный планировочный район, в том числе: | 2,5 | 0,43 |
| пос.Поньга | 2,00 | 0,36 |
| пос.Легашевская Запань | 0,50 | 0,07 |
| ВСЕГО по городу | 25, 0 | 2,80 |

### 7.4.4. Водоснабжение

В части объектов водоснабжения, планируемых для размещения на территории городского поселения «Онежское», настоящим генеральным планом  предусмотрено:

строительство нового поверхностного водозабора на оз. Хайнзеро со станцией водоподготовки;

прокладка нового водовода от планируемого водозабора до городских сетей;

подключение к городскому водопроводу пос. Шалга;

реконструкция поверхностного водозабора на р. Поньга;

бурение дополнительных водозаборных скважин в пос. Легашевская запань;

развитие водопроводной сети в районах новой жилой застройки.

замена аварийных участков сети.

### 7.4.5. Водоотведение

В части объектов водоотведения настоящим проектом предусмотрено:

строительство сооружений биологической очистки на правобережной части территории;

строительство локальных очистных сооружений и сетей напорно-самотечной канализации в поселках Поньга и Легашевская запань.

подключение поселков Шалга и Каменная гора к правобережной системе канализации;

предварительная очистка производственных сточных вод перед выпуском их в коммунальную сеть бытовой канализации;

прокладка уличных сетей канализации в районах планируемого строительства;

перекладка аварийных участков существующей канализационной сети.

### 7.4.6. Отходы производства и потребления

В части отходов производства и потребления, образующихся на территории поселения, настоящим генеральным планом намечено:

внедрение раздельного сбора, переработки и утилизации отходов;

расширение действующего полигона твердых бытовых отходов (ТБО), расположенного в северной части поселения с восточной стороны автодороги на Северодвинск-Архангельск;

размещение на его территории установки для совместной утилизации твердых бытовых (ТБО) и промышленных отходов, инсинераторной установки для утилизации биологических отходов;

размещение в элементах планировочной структуры (кварталах) контейнерных площадок;

ликвидация несанкционированных свалок.

пополнение парка спецавтотранспорта до 20 единиц.

## 7.5.  Объекты рекреации и туризма

В целях формирования на территории поселения условий для развития рекреационно-туристской деятельности настоящим генеральным планом рекомендуется в первую очередь:

формирование программы (концепции) развития поселения как опорного центра рекреационно-туристской деятельности регионального значения и ее позиционирование на региональном и федеральном уровнях, с целью привлечения инвесторов и туристов;

разработка целевых и комбинированных туристских маршрутов к объектам культурного наследия и уникальным природным объектам, включая Соловецкие острова, с предложениями по обеспечению  регулярного транспортного сообщения и организации расселения и обслуживания.

В этой связи настоящим проектом намечено:

формирование на базе гостиницы «Юбилейная» туристского центра;

реконструкция базы отдыха (турбазы) на острове Кий;

строительство в Левобережной части поселения на берегу р. Онега туристской деревни с объектами расселения, обслуживания и проведения массовых мероприятий;

развитие на базе спортивно-туристского комплекса «Онега»  новых видов зимнего и летнего спорта;

строительство в жилом районе Старый город порядка  десятка мини-гостиниц и двух  досуговых центров.

# 8. Функциональные зоны. Планируемые для размещения в них объекты федерального, регионального и местного значения

Настоящим генеральным планом в границах городского поселения «Онежское», определено назначение территорий и в соответствии с их преимущественным современным и планируемым функциональным использованием, установлены следующие виды функциональных зон:

В границах города Онега:

1. Жилые зоны, в составе:

зон среднеэтажной (5-8 этажей) жилой застройки;

зон малоэтажной (1-4 этажа) многоквартирной жилой застройки;

зон индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

2. Общественно-деловые зоны;

3. Производственные зоны;

4. Рекреационные зоны;

5. Зоны особо охраняемых территорий и объектов;

6. Зоны сельскохозяйственного использования;

7. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;

8. Зоны специального назначения;

9. Зоны режимных объектов.

Графическое отображение функциональных зон, установленных на территории городского поселения «Онежское» в границах города Онега представлено в материалах по обоснованию генерального плана на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карте функциональных зон поселения».

Вне границ города Онега  на территории поселения настоящим генеральным планом установлены три вида функциональных зон:

4. Рекреационные зоны;

7. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;

8. Зоны специального назначения;

Рекреационные зоны включили в себя всю территорию поселения от его внешних границ до границ города Онега за исключением зон инженерно-транспортной инфраструктуры и зон специального назначения. Основой рекреационных зон стал естественный природный ландшафт территорий, расположенных на землях лесного и водного фонда.

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры  сформированы на основе:

железных дорог: Онега-Вонгуда-Обозерская и Онега-Покровское, в границах установленных для них полос отвода;

автомобильных дорог регионального значения: придорожные полосы

Графическое отображение функциональных зон, установленных на территории поселения вне границ города Онега представлено в настоящем Положении на Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карте функциональных зон поселения.

Функциональные зоны. Планируемые для размещения объекты федерального, регионального и местного значения

| № п/п | Местоположение функциональной зоны | Планируемые для размещения объекты | Площадь размещаемых объектов | Сроки строительства* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | В границах города Онега: Центральный жилой район, жилой район Старый город: - зона среднеэтажной жилой застройки - зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки - зоны индивидуальной жилой застройки | Среднеэтажная жилая застройка(5-8эт.) -60 тыс.кв.м общей площади | 12 га (в том числе реконструкция 10га) | 1 очередь(40т.кв.м.) Расчетный срок(20т.кв.м.) |
|  |  | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 100 тыс.кв.м общей площади | 30,0 га ( в том числе реконструкция-15га) | 1 очередь(60т.кв.м.) Расчетный срок(40т.кв.м.) |
|  |  | Индивидуальная жилая застройка - 120 тыс.кв. м общей площади | 120,0 га | 1 очередь(51т.кв.м.) Расчетный срок(69т.кв.м.) |
|  |  | Всего: 280 тыс.кв.м общей площади | 152,0 га |  |
|  |  | Детское дошкольное учреждение (2х240мест) | 1,7 га | 1 очередь |
|  |  | Общеобразовательная школа (2х650мест); | 5,2 га | 1 очередь |
| 2 | Жилой район ЛДК: - зона среднеэтажной жилой застройки - зона малоэтажной многоквартирной жилой застроки - зона индивидуальной жилой застройки | Среднеэтажная жилая застройка -12 тыс.кв.м общей площади | 2,5 га | 1очередь |
|  |  | Малоэтажная многоквартирная жилая застрока - 53 тыс.кв.м общей площади | 16,5 га | 1 очередь(18т.кв.м.) Расчетный срок(35т.кв.м.) |
|  |  | Индивидуальная жилая застройка -15 тыс.кв. м общей площади | 18,0 га | Расчетный срок |
|  |  | Всего: 80 тыс.кв.м общей площади | 37,0 га |  |
|  |  | Детское дошкольное учреждение (160мест) | 0,6 га | Расчетный срок |
| 3 | Жилой район Поньга - зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки - зона индивидуальной жилой застройки | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - 37 тыс.кв.м общей площади | 12,0 га | 1 очередь(6т.кв.м.) Расчетный срок(31т.кв.м.) |
|  |  | Индивидуальная жилая застройка - 5 тыс.кв. м общей площади | 5,0 га | Расчетный срок |
|  |  | Всего: 42 тыс.кв.м общей площади | 17,0 га |  |
|  |  | Детское дошкольное учреждение (180мест) | 0,6 га | Расчетный срок |
| 4 | Жилой район Легашевская запань: - зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки -зоны индивидуальной жилой застройки | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка -3,5 тыс.кв.м общей площади | 1,2 га | Расчетный срок |
|  |  | Индивидуальная жилая застройка - 6,5 тыс.кв.м общей площади | 7,8 га | 1 очередь(3т.кв.м.) Расчетный срок(3,5т.кв.м.) |
|  |  | Всего:10 тыс.кв.м общей площади | 9,0 га |  |
| Общественно-деловые зоны |
| 1 | Центральный жилой район, жилой район Старый город - общественно-деловые зоны | Физкультурно-оздоровительный комплекс(спортивные и тренажерные залы, бассейн | 0,9 га | 1 очередь |
|  |  | Культурно-досуговый центр | 0,4 га | Расчетный срок |
|  |  | Молодежно-досуговый клуб | 0,2 га | Расчетный срок |
|  |  | Торгово-бытовой комплекс | 0,3 га | 1 очередь |
|  |  | Мини-гостиницы (120мест) | 0,3 га | Расчетный срок |
| 2 | Жилой район ЛДК: - общественно-деловая зона | Физкультурно-оздоровительный комплекс(спортивные и тренажерные залы, бассейн), спортивные площадки | 1,0 га | Расчетный срок |
|  |  | Культурно-досуговый центр | 0,2 га | Расчетный срок |
|  |  | Торгово-бытовой комплекс | 0,3 га | Расчетный срок |
| 3 | Жилой район Поньга: - общественно-деловая зона | Амбулаторно-поликлинический комплекс (100 пос/см) | 0,5 га | Расчетный срок |
|  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс(спортивные и тренажерные залы, бассейн) | 0,3 га | Физкультурно-оздоровительный комплекс(спортивные и тренажерные залы, бассейн) |
|  |  | Торгово-бытовой комплекс | 0,3 га | Расчетный срок |
| Рекреационные зоны |
| 1 | Центральный жилой район, жилой район Старый город: - рекреационные зоны | Стадион, спортивные площадки | 2,5 га | 1 очередь |
| 2 | Спортивно- туристский комплекс «Онега» - рекреационная зона | Лыжно-биатлонный комплекс |  | 1 очередь |
| 3 | Жилой район Поньга (устье р.Поньга): - рекреационная зона | Туристская деревня | 10,3 га | Расчетный срок |
| 4 | Берег реки Онега между жилыми районами Поньга и Легашевская запань: - рекреационная зона | Прибрежная зона отдыха (парк) | 130,0 га | 1 очередь Расчетный срок |
| 5 | Берег реки Онега Центрального жилого района и жилого района Старый город: - рекреационные зоны | Прибрежная зона отдыха | 19,5 га | 1 очередь Расчетный срок |
| 6 | Вне границ города Онега - рекреационные зоны | Естественный природный ландшафт |  |  |
| Производственные зоны |
| 1 | Промышленный парк ЛДК: - производственная зона | Завод по производству топливных пеллет | 13,2 га | 1 очередь |
|  |  | Предприятие по производству древесных плит | 15,0 га | Расчетный срок |
|  |  | Предприятие по производству деревянных конструкций и деталей для каркасного домостроения | 5,0 га | 1 очередь |
| 2 | Жилой район Легашевская запань: - производственая зона | Предприятие по производству сувенирной продукции | 1,0 га | Расчетный срок |
| Зоны инженерно - транспортной инфраструктуры |
| Объекты электроснабжения |
| 1 |  | Электроподстанция «Онега-2» 110/10 кВ |  | Расчетный срок |
| 2 |  | Электроподстанция «Онега» 110/10 кВ (замена понижающих трансформаторов) |  | 1 очередь |
| 3 |  | ВЛ-10кВ от электроподстанции «Онега» до ТП-59 (вариант – продолжение фидера №14 от ТП-37А до ТП) |  | 1 очередь |
| 4 |  | ВЛ-10кВ от ТП-39 до фидера №11 |  | 1 очередь |
| 5 |  | ВЛ-10кВ от ТП-86 до фидера №11 |  | 1 очередь |
| 6 |  | Электрическая сеть 10кВ жилого района ЛДК (полная реконструкция) |  | 1 очередь |
| 7 |  | Отпайка ВЛ-110кВ от ЛЭП 110кВ «Вонгуда-Онега» на электроподстанцию «Онега-2» |  | Расчетный срок |
| 8 |  | ВЛ-10кВ от электроподстанции «Онега-2» до ТП-22 |  | Расчетный срок |
| Объекты теплоснабжения |
| 1 | Промышленный парк ЛДК: - производственная зона | Котельная ЛДК (реконструкция до мощности 60 Гкал/час |  | 1 очередь |
| 2 | Промышленный парк ЛДК: - производственная зона | Котельная, ориентировочной мощностью 20 Гкал/час |  | Расчетный срок |
| 3 | Жилой район Поньга | Газовая котельная, установленной мощностью порядка 10 Гкал/час |  | Расчетный срок |
| 4 | Центральный жилой район | Теплотрассы (реконструкция с увеличением диаметра) - от котельной ЛДК по ул. Транспортной, пр. Ленина; - от котельной «Онега-Энергия» по пр. Ленина-ул. Гончарика-пр.Гагарина-ул.Красных курсантов; - на территории бывш. Гидролизного завода. Перемычки между теплотрассами проходящими: - по пр.Ленина и вдоль железной дороги; -по пр.Гагарина и ул.Беломорской. Ответвление теплотрассы, проходящей по ул. Козлова до ул. Беломорской; |  |  |
| Объекты газоснабжения |
| 1 | Вне границ города Онега | Газораспределительная станция (ГРС) |  |  |
| 2 |  | Газопровод высокого давления (Р-1,2 Мпа) от планируемой ГРС в городе Онега |  |  |
| 3 |  | Газорегуляторные пункты (ГРП) |  |  |
| Объекты водоснабжения |
| 1 | Вне границ города Онега Северо-западная часть озера Хайнозеро: - зона инженерно-транспортной инфраструктуры. Территория существующего водозабора | Поверхностный водозабор со станцией водоочистки | В границах существующей территории | Расчетный срок |
| 2 | Вне границ города Онега | Водовод от планируемого водозабора на озере Хайнозеро до городских сетей | 7,0 км | Расчетный срок |
| 3 | Жилой район Шалга | Подключение жилого района Шалга к городскому водопроводу |  | Расчетный срок |
| 4 | Жилой район Поньга | Поверхностный водозабор на реке Поньга (реконструкция) | В границах существующей территории | 1 очередь |
| 5 | Жилой район Легашевская запань | Дополнительные скважины в жилом районе Легашевская Запань |  | 1 очередь |
| 6 | Планировочные районы: ЛДК, Центральный, Левобережный | Водопроводная сеть в районах планируемого строительства |  | По мере освоения территорий |
| Объекты водоотведения |
| 1 | Центральный планировочный район: Канализационные очистные сооружения (КОС) | Сооружения биологической очистки | 1,0 га | 1 очередь |
| 2 | Планировочный район ЛДК, Центральный планировочный район | Подключение поселков Шалга и Каменная Гора к правобережной системе канализации |  | Расчетный срок |
| 3 | Промышленный парк ЛДК Ведомственнные очитные сооружения полной биологической очистки ОАО «Трансгенерирующая компания» | Сооружения предварительной очистки производственных сточных вод |  | Расчетный срок |
| 4 | Жилые районы Поньга и Легашевская запань | Локальные очистные сооружения и сети напорно-самотечной канализации |  | Расчетный срок |
| 5 | Планировочный район ЛДК , Центральный планировочный район, Левобережный планировочный район | Сети уличной канализации в районах планируемого строительства |  | По мере освоения территорий |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Центральный планировочный район: промышленный парк ЛДК: - зона инженерно-транспортной инфраструктуры | Транспортно-логистический комплекс | 40,5 га | Расчетный срок |
| 2 | Вне границ города Онега - зона инженерно-транспортной инфраструктуры. В границах города Онега: Центральный планировочный район, в одном коридоре с железной дорогой Онега-Вонгуда-Обозерская - зона инженерно-транспортной инфраструктуры. | Участок автомобильной дороги Архангельск-Северодвинск-Онега-граница Республики Карелия-автодорога М-18 и далее на Оулу |  | Расчетный срок |
| 3 | Вне границ поселения | Мостовой переход через р. Онега |  | Расчетный срок |
| 4 | Левобережный планировочный район: жилой район Поньга | Мостовой переход через р. Поньга |  | 1 очередь |
| 5 | Планировочный район ЛДК | Путепровод на пересечении ул. Хайнозерской с железной дорогой Онега-Покровское |  | 1 очередь |
| 6 | Планировочный район ЛДК, Центральный планировочный район, Левобережный планировочный район | Улицы и дороги местного значения в районах нового строительства |  | По мере освоения территорий |
| 7 | Центральный жилой район - зона инженерно-транспортной инфраструктуры. | Железнодорожный вокзал (капитальный ремонт) |  | 1 очередь |
| 8 | Центральный жилой район - зона инженерно-транспортной инфраструктуры. | Автовокзал (капитальный ремонт) |  | 1 очередь |
| 10 | - зона инженерно-транспортной инфраструктуры. | Автозаправочная станция (АЗС) – 4 объекта |  | Расчетный срок |
| 11 | 1. Северный обход города. 2. Автодорога Онега-Ворзогоры (между жилыми районами Поньга и Легашевская Запань) 3. Восточная граница города, Октябрьский пр. - зоны инженерно-транспортной инфраструктуры. | Станции технического обслуживания (СТО) – 3 объекта | По 1,0 га каждая | Расчетный срок |
| Объекты специального назначения |
| 1 | Вне границ города Онега: Восточная сторона (6-ой км) автодороги регионального значения Онега-Северодвинск-Архангельск, действующее гражданское кладбище - зона специального назначения | Кладбище | 20,5га | 1 очередь |
| 2 | Вне границ города Онега: Восточная сторона (11-ый км) автодороги регионального значения Онега-Северодвинск-Архангельск: - зона специального назначения Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) | Установка для совместной утилизации ТБО и промышленных отходов. | В границах существующей территории | 1 очередь |

*1 очередь (2013-2025гг);

Расчетный срок (2026-2035г.г.)

Местоположение объектов местного, регионального и федерального значения  в границах города Онега отображено в графической части материалов по обоснованию генерального плана поселения на Карте планируемого размещения объектов местного значения.

Местоположение объектов местного, регионального и федерального значения в структуре городского поселения «Онежское», вне границ города Онега, отображено в графической части настоящего Положения на «Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения».

# 9. Границы городского поселения «Онежское» и населенного пункта, входящего в его состав

Проект генерального плана городского поселения «Онежское» не предусматривает изменение  внешних границ городского поселения «Онежское», установленных Областным законом Архангельской области от 23.09.2004  № 884-оз  «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».

Площадь территории поселения в установленных границах составит - 16440 га.

Границы единственного населенного пункта поселения – города Онега, установленные его генеральным планом, редакции 2008 г., сохраняются.

Площадь территории города Онега (земли населенных пунктов) в установленных границах составит – 4360 га.

При этом, анализ современного состояния и использования территории поселения, проведенный в рамках настоящего генерального плана, показал реальную возможность дальнейшего территориального развития города Онега за пределы установленных границ.

Графическое отображение границ городского поселения «Онежское» и входящего в его состав населенного пункта - города Онега, представлено на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карте функциональных зон поселения».

# 10. Зоны с особыми условиями использования территории городского поселения «Онежское»

Настоящим генеральным планом на территории городского поселения «Онежское» в соответствиями с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых документов, регламентирующих градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Архангельской области, установлен ряд зон с особыми условиями использования территорий:

- зоны особо охраняемых территорий и объектов;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов, береговые полосы общего пользования;

- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения;

- зоны запретных полос лесов вдоль водных объектов;

зоны нерестоохранных полос лесов вдоль водных объектов ценного рыбохозяйственного значения;

- рыбоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны производственных предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные зоны и санитарные разрывы от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны затопления, зоны подтопления.

Зоны особо охраняемых территорий и объектов

Зоны охраны объектов культурного наследия

В границах городского поселения «Онежское» (городе Онега) расположено 33 объекта культурного наследия – памятники архитектуры федерального и регионального значения.

По состоянию на 2014 год большинство из них не имеют установленных границ.

Исключение составляют три объекта культурного наследия регионального значения:

- «Казначейство» (г. Онега, ул. Гоголя, д. 11);

- «Дом К.М.Дикина» (г. Онега, пр. Кирова, д. 79/4);

- «Усадьба А.И. Воробьева: дом жилой» (г. Онега, пр. Кирова, д. 65, ул. Гоголя, д. 6).

Границы территорий указанных объектов утверждены согласно постановлениям Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 15.10.10 № 27, от 15.10.11 № 28, от 09.03.11 №2). Границы территорий отражены в графических материалах проекта.

Проекты охранных зон остальных объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения в установленном порядке не разработаны.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)  установлены в отношении:

- ландшафтного памятника природы регионального значения «Сосновая роща»,  площадью 3га, образованного Постановлением Администрации Архангельской области от 12.03.87 № 39 и расположенного на правобережной северной окраине города Онега;

- ландшафтного памятника природы регионального значения «Талицкий ключ», площадью 0,3 га, образованного Постановлением администрации Архангельской области от 12.03.87 № 39 и расположенного на правобережной восточной окраине города Онега.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов, береговые полосы общего пользования на территории городского поселения «Онежское» установлены в отношении:

- Онежского залива Белого  моря, шириной соответственно – 500м / 50м /20м;

- озера Большое Хайнозеро,  шириной соответственно – 200м / 200м / 20м.

- реки Онега – 200м / 50м / 20м;

- реки Поньга, шириной соответственно – 100м / 50м / 20м;

- ручьев: Большой Хайнручей, Малый Хайнручей, Лавручей, Глубокий – шириной соответственно - 50м / 50м / 5м.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения на территории поселения установлены в отношении:

ЗСО поверхностного источника водоснабжения (водозабор)  города Онега на оз. Большое Хайнозеро:

- I пояс ЗСО установлен по акватории озера - на расстоянии 100м от водозабора, по берегу – на расстоянии 100 м от уреза воды;

- II пояс ЗСО установлен по акватории озера - на расстоянии 3 км от водозабора, по берегу – на расстоянии 500 м от уреза воды;

- III пояс ЗСО установлен по водоразделу, на расстоянии 3 км от озера.

ЗСО поверхностного источника водоснабжения (водозабор) поселка Поньга на реке Поньга:

- I пояс ЗСО установлен на расстоянии 100 м от водозабора вниз по течению реки и 200м  вверх по течению. По берегу – на расстоянии 100 м от уреза воды;

- II пояс ЗСО установлен на расстоянии 250 м от водозабора вниз по течению реки, вверх по течению – 25900 м (86400·3·0,1), боковые границы – на расстоянии 500 м от уреза воды;

- III пояс ЗСО установлен на расстоянии 250 м от водозабора вниз по течению реки, вверх по течению – 25900м (86400·3·0,1), боковые границы – по водоразделу, но не более 3 км от уреза воды.

Зоны запретных полос лесов вдоль водных объектов установлены в отношении:

- Онежской Губы Белого моря, шириной – 3000 м

- реки Онега, шириной - 1500 м.

Зоны нерестоохранных полос лесов вдоль водных объектов ценного рыбохозяйственного значения установлены в отношении:

- реки Онега – шириной 1000 м;

- озера Большое Хайнозеро - шириной 1000 м.

Рыбоохранные зоны  установлены в отношении:

- Онежского залива Белого моря - шириной 500м.

- реки Онега - шириной 200м;

- оз. Большое Хайнозеро - шириной 200м.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)  предприятий, сооружений и иных объектов, расположенных в границах городского поселения «Онежское» настоящим генеральным планом в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены в отношении:

- ОАО «Онежский ЛДК», III класс санитарной опасности,  размер СЗЗ - 300м;

- ОАО «Онегалес», IV класс санитарной опасности, размер СЗЗ – 100м;

- завод по производству топливных пеллет из отходов гидролизного производства, III класс санитарной опасности,  размер СЗЗ - 300м;

- предприятие по производству древесно-стружечных плит, III класс санитарной опасности,  размер СЗЗ - 300м;

- предприятие по производству деревянных деталей и конструкций для каркасного домостроения;

- транспортно-логистический комплекс, IV класс санитарной опасности, размер СЗЗ – 100м;

- автозаправочные станции (АЗС), V класс санитарной опасности, размер СЗЗ – 50 м;

- станции технического обслуживания (СТО), IV класс санитарной опасности, СЗЗ – 100 м.

Охранные зоны, санитарные разрывы, придорожные полосы объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры установлены в отношении линий электропередач, напряжением 110. Размер охранной зоны - 20 м в каждую сторону от крайнего провода;

Санитарный разрыв от железной дороги - 100 м в каждую сторону от оси крайнего рельса;

Придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения – 50 м в каждую сторону от границ полосы отвода (вне границ населенных пунктов).

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория установлена настоящим генеральным планом в отношении аэродрома местных авиалиний «Онега», расположенного в северной части жилого района Старый город.

В соответствии с требованиями Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации", утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (в ред. от 19.07.2012), для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория.

Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в Схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Режим приаэродромной территории будет действовать до момента намеченного предыдущими и настоящим проектами генерального плана выноса аэропорта «Онега» в район Ватеги на площадку бывшего военного аэродрома.

Зоны затопления

В силу специфики размещения существующей и планируемой застройки поселения на территориях, не подвергающихся риску затопления  паводками, даже редкой повторяемости, настоящим генеральным планом не предусматривается проведение специальных мероприятий по их защите от затопления.

# 11. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное положение | I очередь (2025г). | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Территории в границах городского поселения «Онежское» | га | 16440,0 | 16440,0 | 16440,0 |
| 1.1. | Территории в границах населенного пункта г. Онега | га | 4228,0 | 4360,0 | 4360,0 |
| 1.2 | Территории за границами населенного пункта г. Онега: | га | 12212,0 | 12080,0 | 12080,0 |
| 1.2.1. | Территории сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья - луга) | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.2. | Территории промышленности, энергетики, транспорта, обороны и иного специального назначения | га | 157,0 | 257,0 | 257,0 |
| 1.2.2.1. | Промышленности и коммунально-складских объектов | га | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2.2.2. | Инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 105,0 | 184,0 | 184,0 |
|  | автомобильные дороги | га | 54,0 | 133,0 | 133,0 |
|  | железнодорожный транспорт | га | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.2.2.3. | Кладбища | га | - | 21,0 | 21,0 |
| 1.2.2.4. | Свалки ТБО | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.3. | Водный фонд | га | 1199,0 | 1099,0 | 1099,0 |
| 1.2.4. | Лесной фонд | га | 10854,0 | 10722,0 | 10722,0 |
| 2. | Население в границах городского поселения «Онежское» | тыс. чел. | 20,6 | 23,0 | 25,0 |
| 2.1 | Естественное движение населения, прирост (+), убыль (-) | чел. на 1000 жителей | -0,19 | +0,5 | +2,5 |
| 2.2. | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | чел/год | -0,39 | +0,15 | +0,18 |
| 2.3. | Возрастная структура населения*), в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | моложе трудоспособного возраста | -«- | 19,5 | 19 | 20 |
|  | трудоспособный возраст | -«- | 58,0 | 59 | 62 |
|  | старше трудоспособного возраста | -«- | 22,5 | 22 | 18 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда, в том числе: | тыс.кв. м | 553 | 700 | 875 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | -«- | - | 43 | 90 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство-всего, | -«- | - | 190 | 412 |
|  | в том числе: | -«- |  |  |  |
| 3.3.1 | Многоквартирный жилищный фонд, в том числе: | -«- | - | 136 | 265,5 |
|  | среднеэтажный (5-8эт.) | -«- | - | 52 | 72 |
|  | малоэтажный (до 4 эт.) | -«- | - | 84 | 193,5 |
| 3.3.2 | Индивидуальная (с участками) | -«- | - | 54 | 146,5 |
| 3.4 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел общей площ. | 26,8 | 30 | 35 |
| 3.5 | Расчетная плотность жилой застройке, в том числе: | кв.м общ. площади/ га | - |  |  |
| 3.5.1 | среднеэтажная | -«- |  | 6000-7000 | 6000-7000 |
| 3.5.2 | малоэтажная | -«- | - | 3200-3500 | 3200-3500 |
| 3.5.3 | индивидуальная | -«- | - | 800-1000 | 800-1000 |
| 4. | Социальное и культурно-бытовое обслуживание |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 941 | 1610 | 1750 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | -«- | 2700 | 3700 | 4000 |
| 4.3 | Больницы | коек | 232 | 310 | 340 |
| 4.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 630 | 630 | 630 |
| 4.5 | Клубы и учреждения досуга | мест | 1100 | 2300 | 2500 |
| 4.6 | Территории (стадионы и спортивные площадки) | га | 2,0 | 4,6 | 5,0 |
| 4.10 | Спортивные залы | кв.м пола | 1000 | 4600 | 5000 |
| 4.11 | Бассейны | кв.м зеркала воды | - | 1725 | 1875 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 135 | 170 | 180 |
| 5.2 | в том числе магистралей | км | 22,7 | 40 | 50 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобил. | 300 | 400 | 450 |
| 6. | Инженерное обеспечение |
| 6.1 | Годовое потребление тепла, всего (без учета инд. жилой застройки) | Гкал/год | 33,3 | 88,45 | 101,75 |
| 6.2. | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт/час в год | - | 56,35 | 68,75 |
| 6.3. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | - | 10,24 | 12,50 |
| 6.4. | Годовое потребление природного газа | млн.куб.м/год | - | 2,5 | 2,8 |
| 6.5. | Водопотребление | куб.м/ сут. | 3809 | 4960 | 6050 |
| 6.6. | Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на 1 жит. | 125 | 130 | 155 |
| 6.7 | Общий объем образующихся сточных вод | куб. м/сут | н/д | 3550 | 4495 |
| 6.8. | Отходы производства и потребления | тыс.т. /год | 5,2 | 6,1 | 6,6 |

# 12.  Графические материалы

## 12.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

## 12.2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта  функциональных зон

## 12.3. Карта зон с особыми условиями использования территорий